网络编程与API设计

---
传统的socket编程
创建一个socket
    - SOCK_STREAM TCP协议
    - SOCK_DGRAM UDP协议
- bind到IP地址
- 发送数据
    - send 对应tcp协议
    - sendto 对应udp协议
接受数据
    - recv 对应tcp协议
    - recvfrom 对应udp协议
非阻塞socket
    - ioctlsocket设置非阻塞
    - select 多路并发

---
使用select的注意事项
select
    - fd_set
      - FD_ZERO(&set); /*将set清零使集合中不含任何fd*/
      - FD_SET(fd, &set); /*将fd加入set集合*/
      - FD_CLR(fd, &set); /*将fd从set集合中清除*/
      - FD_ISSET(fd, &set);/*判断fd是否在set集合中*/

---
linux下的socket编程
与select不同，更高效的多路并发epoll
    - 解决连接上限的问题
      - Linux下连接上限限制
        /include/linux/posix_types.h
        #undef __FD_SETSIZE
        #define __FD_SETSIZE 1024
    - 用事件取代轮询
      - int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event * events, int maxevents, int timeout)
    - 边缘触发与水平触发
      - level triggered
        内核告诉你一个文件描述符是否就绪了，然后你可以对这个就绪的fd进行IO操作。
        如果你不作任何操作，内核还是会继续通知你的，所以，这种模式编程出错误可能性
        要小一点
      - edge-triggered
        当描述符从未就绪变为就绪时，内核通过epoll告诉你。然后它会假设你知道文件描
        述符已经就绪，并且不会再为那个文件描述符发送更多的就绪通知，直到你做了某些
        操作导致那个文件描述符不再为就绪状态了

---
使用epoll的注意事项
epoll
    typedef union epoll_data {
      void *ptr;
      int fd;
      uint32_t u32;
      uint64_t u64;
    } epoll_data_t;
    struct epoll_event {
      uint32_t events; /* Epoll events */
      epoll_data_t data; /* User data variable */
    };
    epoll_create epoll_wait epoll_ctr
在非阻塞下，send会立刻返回，如果发送失败返回－1。其中如果是缓冲区满，则errno值为EAGAIN ，我们需要把未发送成功的数据保存，在epoll_wait返回epoll_out事件后，重新发送

---
windows下的socket编程
与传统的socket不同，windows采用了自有API
    - AcceptEx
    - WSASend WSARecv
    - WSASendTo WSARecvFrom
    - CreateIoCompletionPort
    - GetQueuedCompletionStatus
    - PostQueuedCompletionStatus
与epoll/select/poll等传统API不同，IOCP是投递一个IO请求到内核，内核完成这次IO之后，通过OVERLAPPED将IO请求完成的消息发送到用户进程

---
常见的网络库
Boost.asio
    - boost::asio::io_service和GetQueuedCompletionStatus功能类似
      template<typename ConstBufferSequence, typename WriteHandler>
      void async_send(const ConstBufferSequence & buffers,WriteHandler handler);
      template<typename MutableBufferSequence, typename ReadHandler>
      void async_receive(const MutableBufferSequence & buffers, ReadHandler handler);
      - 和OVERLAPPED不同WriteHandler&ReadHandler是一个boost::function对
        象,事件完成后调用回调函数
      - boost::asio::placeholders::error,boost::asio::placeholders::bytes_transferred
    - 类似iocp的proactor模式
    - 和iocp不同，不在是消息通知，而是利用boost::function实现了事件回调
其他一些网络库libev、libeio、libuv、libevent
我以前封装的一个类似boost.asio的网络库
https://github.com/theDarkForce/Hemsleya/tree/master/base/async_net

---
这些API使用的便与不便
select
    - 通过轮询获取socket的状态
    - 需要处理发送失败的中间状态导致的缓冲区管理的问题
epoll
    - 需要处理发送失败的中间状态导致的缓冲区管理的问题
IOCP
    - 投递一组buff到内核,无需考虑对缓冲区的管理
      - WSASend,WSARecv
    - 事件完成后返回，无需处理socket的中间状态
    - 通过消息驱动编程
Boost.asio
    - 通过回调完成消息处理

---
设计一个网络库
我不想要以上的麻烦
    - 对缓冲区的管理
    - 中间状态
    - 消息驱动或基于回调的编程风格
我们需要一个什么样的API
    - send直接发送，无需管理缓冲区，也无需考虑发送是否完成
    - 简单的事件通知机制
    - 无需考虑接受缓冲区的问题
这组API需要完成什么功能
    - 网络通信
    - 数据打包/解包
    - 便于使用
https://github.com/theDarkForce/darkforce/tree/master/remoteq